Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

p.n. „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień

71 22 00 00 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryje i kontrolne

Adres inwestycji:

Dziekanowice 32, gm. Łubowo

Działki nr ewid.:

12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice

Zamawiający:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-241 Lednogóra

Wykonawca:

mgr inż. Joanna Maciaszczyk

Dziekanowice, 19 listopad 2016 r.

Spis zawartości:

- Podstawa opracowania

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego, w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

3.2  Uchwała Nr 2209/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.06.2016 r.

3.3   Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia

- Załączniki nr 1 do 4.

- Podstawa opracowania

Podstawę poniższego opracowania stanowią następujące dokumenty i opracowania stanowiące integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 1 do 4):

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Załącznik nr 1.

  - Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 2.

  - Stan prawny nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 3.

  - Dokumentacja fotograficzna obiektów objętych zamówieniem. Załącznik nr 4.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” (dalej „Inwentaryzacja”).

Zakresem zamówienia są też, w szczególności objęte pozyskanie własnym staraniem niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren objęty Przedsięwzięciem stanowią działki położone na terenie wsi Dziekanowice, gmina Łubowo, o numerach geodezyjnych 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice. Jest to obszar o powierzchni ok. 20.000 m2.

Działka nr 37/4 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Łubowo nr XVIII/109/96 z 29 maja 1996 r., zgodnie z którym przeznaczona jest:

- w części pod usługi kultury Parku Etnograficznego („Dużego Skansenu”), Muzeum Pierwszych Piastów wraz z Parkiem Krajobrazowym „Małego Skansenu”, a także adoptowanych zabudowań folwarku oraz terenów Święta Kupały;

- w części pod tereny usług gastronomii;

- w części pod tereny parkingów.

Działka nr 12/1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Łubowo nr VII/53/2015 z 24 czerwca 2015 r., zgodnie z którym przeznaczona jest pod tereny usług kultury.

Obecny sposób użytkowania terenu folwarku oraz zabudowań folwarcznych przedstawiają Załączniki nr  2 i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

1.3 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.3.1	Przewiduje się, że po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia powstanie nowoczesna w pełni wyposażona powierzchnia mieszcząca funkcje magazynowo-konserwatorsko-wystawiennicze oraz zagospodarowanie terenu obejmujące infrastrukturę tj.: parking dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca wypoczynku dla turystów – rekreacja i zieleń, stojaki dla rowerów itp.

W ramach Przedsięwzięcia planuje się wykonanie rozbudowy/ przebudowy budynku OTTON oraz modernizacja budynków Jałownika i Bukaciarni.

1.3.2 Minimalny zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie – część opisowa i graficzna:

- Inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych:

- OTTON;

- Jałownik;

- Bukaciarnia składająca się z części gospodarczej, spichlerza, biblioteki.

Termin wykonania: do dnia 20.12.2016 r.

- Inwentaryzacji branży sanitarnej i elektrycznej (silno- i słaboprądowej) budynków folwarcznych:

- OTTON;

- Jałownik;

- Bukaciarnia składająca się z części gospodarczej, spichlerza, biblioteki.

Termin wykonania: do dnia 31.01.2017 r.

(dalej jako „Inwentaryzacja”).

2.0	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Inwentaryzację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i innymi dokumentami objętymi niniejszym zamówieniem należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i w 6 egz. w wersji elektronicznej.

Inwentaryzacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD lub DVD w formatach:

dwg Autocad 2005 lub nowszy (schematy, rzuty, przekroje itp.);

PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);

doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.);

tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

Inwnetaryzacja, sporządzona odrębnie dla każdego budynku folwarcznego, powinna zawierać część opisową i rysunkową.

Minimalna skala w jakiej należy sporządzić:

- rysunki obejmujące rzuty i przekroje budynków to 1:50;

- detali to 1:20.

Wykonawca wykona inwentaryzację wszystkich charakterystycznych detali budynków, w szczególności: okien, drzwi, elementów konstrukcyjnych, itp.

Inwnetaryzacja powinna zostać sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), oraz określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do niego.

Inwnetaryzajcę należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzeć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Opracowania powinny zawierać opis rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i materiałowych oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Inwnetaryzacja powinna być spójna, zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i warunkami technicznymi, skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia (w zakresie tras, przekrojów i usytuowania wysokościowego, lokalizacji budynków, elementów zagospodarowania terenu itp.) wraz z dokładnym opisem, oraz zawierać zestawienia materiałów i pozytywną opinię Zamawiającego.

UWAGI!

- Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego prawidłowego wykonania.

- Zakres prac, będący podstawą do sporządzenia oferty cenowej, należy przyjąć na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, wizji lokalnej w terenie oraz innych materiałów źródłowych.

- Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia.

- Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Podane w umowie wynagrodzenie obejmuje również koszty przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw autorskich.

3.0 Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Łubowo w dniu 10.02.2016 r., nr 6727.06.2016.

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Łubowo w dniu 17.06.2016 r., nr 6727.17.2016.W.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych.

3.2	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Uchwała nr 2209/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Muzeum Pierwszych Piastów na cele budowlane i przeprowadzenie prac budowlanych dla dalszej realizacji.

  - Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1138 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

III. Załączniki

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Załącznik nr 1.

  - Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 2.

  - Stan prawny nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 3.

  - Dokumentacja fotograficzna obiektów objętych zamówieniem. Załącznik nr 4.